# ARBEJDSHÆFTE

# Velkommen til Workshoppen:

# ”Huse i varmt tøj og gummistøvler”

Hvordan kan det være, at der altid er varmt og tørt i dit hjem, selvom det regner og er koldt udenfor? Og hvorfor skal man ikke slikke på et iskoldt jernrør? I denne workshop skal du undersøge forskellige materialer, som vi bruger til at bygge huse - for eksempel træ, beton og stål. Og så skal du finde ud af, hvor gode de er til at holde vand og kulde ude. Måske finder du ud af, at disse materialer skal have hjælp til at holde sig varme og tørre. Vi undersøger, hvordan vi kan give husene varmt tøj og gummistøvler på.

# Hvordan virker en varm trøje på et hus?

Der er bygget to meget enkle huse.

Svar på disse, før vi starter forsøget

Hvilket hus er…..?

| Rarest at bo i? | Uisoleret hus | Isoleret hus |
| --- | --- | --- |
| Billigst at bygge? | Uisoleret hus | Isoleret hus |
| Bruger mindst varme? | Uisoleret hus | Isoleret hus |

Skriv her måleresultaterne for hvert hus i slutningen af workshop

| Udetemperatur |  |
| --- | --- |
| Indetemperatur | Uisoleret hus | Isoleret hus |
| Varmeforbrug | Uisoleret hus | Isoleret hus |

# Hvorfor er det koldt at sidde på en betonflise?

Hvilket materiale føles varmest og hvilket koldest?

| Koldest | Midt i mellem | Varmest |
| --- | --- | --- |

Aflæs måleresultaterne fra ISOMET-udstyret og notér det i tabellen

|  | Varmeledningsevne W/(mK) | Temperatur ºC |
| --- | --- | --- |
| Træ |  |  |
| Isolering |  |  |
| Beton |  |  |

Var det overraskende?

# Hvad er det der isolerer i isoleringsmaterialer?

Vej prøverne og skriv vægten ned i tabellen.

Mål alle kanter af prøven, skriv ned og gang. Du får volumen.

Divider vægten med volumen. Du får densiteten.

|  | m = vægt g | V = volumen cm³ = længde x bredde x højde | ( = densitet g/cm³ = m : V |
| --- | --- | --- | --- |
| Træ |  |  |  |
| Isolering |  |  |  |
| Beton |  |  |  |
| Hvad er det, der isolerer i materialer? |  |

# Hvorfor skal husene have gummistøvler på?

Vej materialeprøven, mens den stadig er tør. Skriv vægten ned.

Put prøven i vand, vent 1 minut, tør prøven hurtigt og vej den igen. Skriv vægten ned. Gentag ifølge tabellen. Beregn.

| Tid | Aflæst vægt (g) | Opsuget vand (g) = Vægt af våd prøve minus vægt af tør prøve |
| --- | --- | --- |
| 0 min = Tør prøve |  |  |
| 1 min |  |  |
| 2 min |  |  |
| 4 min |  |  |
| 8 min |  |  |
| 12 min |  |  |

Tegn en kurve over den opsugede vandmængde. Find tiden på den vandrette akse (x-aksen) og tegn vægten af det opsugede vand ud fra lodrette akse (y-aksen). Husk at skrive skala på y-aksen!

x-aksen er afbildet som kvadratroden af tiden. Derfor ser den mærkelig ud(

# Hvordan ser et hus ud, der har en varm trøje, regnfrakke og gummistøvler på?

# Tegn!